DF-SK8

elektrinis paspirtukas

LT

ELEKTRINIS PASPIRTUKAS

Gerbiamas pirkėjau!

Sveikiname Jus įsigijus prekinio ženklo „Defiant“ gaminį. Esame tikri, kad mūsų gaminiai bus ištikimi ir patikimi pagalbininkai Jūsų namuose.

Stenkitės, kad prietaisas nepatirtų staigių temperatūros svyravimų. Dėl staigios temperatūros kaitos (pvz., prietaiso įnešimas iš šalčio į šiltą patalpą) prietaiso viduje gali susikaupti kondensato drėgmė ir pažeisti jo darbingumą įjungiant. Prietaisas turi pastovėti šiltoje patalpoje ne mažiau kaip 1,5 val. Eksploatuoti prietaisą po transportavimo galima pradėti ne anksčiau negu praėjus 1,5 val. po įnešimo į patalpą.

Kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti savo elektrinį paspirtuką, prieš naudodami jį perskaitykite šį vadovą ir saugos nurodymus. Išsaugokite instrukcijas tam atvejui, jei jums reikės perskaityti jas vėliau.

Elektrinio paspirtuko savybės

Pagrindiniai elektrinio paspirtuko komponentai

Įspėjimai ir bendra informacija

Elektrinių paspirtuko išlankstymas ir sulankstymas

Naudojimo instrukcijos

Saugos nurodymai

Eksploatavimas

Aptarnavimas

Nuleisto rato remontas

Mygtukų veikimas

Techninės specifikacijos ir parametrai

Kokybės garantija

Elektrinio paspirtuko išvaizda

Elektrinio paspirtuko mazgai

1. Rankena

2. Sankabos rankena

3. T- formos vamzdis

4. Vairo stovas

5. Aukščio reguliavimo mygtukas

6. Greičio reguliatorius

7. Stabdžių rankena

8. Fiksuojanti veržlė

9. Fiksatorius

10. Greito sulankstymo mechanizmas

11. Sulankstoma pamina

12.	Akumuliatoriaus įkroviklio jungtis

13.	Priekinis žibintas su garsiniu signalu

14.	Priekinio žibinto/signalo jungiklis

15.	Galinis žibintas

Pagrindiniai elektrinio paspirtuko komponentai

| Greito lankstymo mechanizmas Savarankiškai užsifiksuojatis/atrakinamas vairas | Galinė, kietos gumos padanga |
| --- | --- |
| Neslidus pagrindas |
| Spyruoklinis amortizatorius | Akumuliatoriaus įkroviklio jungtis |
| Priekinė pneumatinė padanga | Greičio reguliavimo droselinė sklendė/ Įjungimo/išjungimo mygtukas/ baterijos pakrovimo indikatorius |
| Priekinis LED žibinto jungiklis / greičio ribotuvas (aukštyn, žemyn, išjungtas) Signalas |
| Fiksuojanti veržlė | Sulankstoma pamina |

Įspėjimai ir bendra informacija

Įspėjimas!

Atsakomybė už elektros paspirtuko techninę priežiūrą priklauso Jums.

Todėl atidžiai perskaitykite šį vadovą. Tai padės Jums išvengti pavojaus.

Bendras įspėjimas

٠ Laikykitės vietinių įstatymų ir taisyklių.

٠ Niekada nevažinėkite su paspirtuku blogo matomumo sąlygomis.

٠Negalima daryti triukų, vilų ar šuolių, jie padidina tikimybę susižaloti ir sugadinti elektrinį paspirtuką

٠ Draudžiama vežti keleivius.

Įspėjimai ir bendra informacija

Atkreipkite dėmesį

Gamintojas neatsako už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su šio gaminio naudojimu.

Prieš vartojimą:

Įsitikinkite, kad sulankstymo mechanizmo/tilto viduje yra M formos mygtukas.

Svarbi informacija

Kodėl svarbu perskaityti instrukciją prieš važiuojant?

Šis vadovas buvo parašytas, siekiant padėti Jums tinkamai naudoti ir prižiūrėti elektrinį paspirtuką.

Svarbu suprasti elektrinių paspirtukų savybes ir produktyvumą.

Svarbu, kad Jūsų pirmoji kelionė buvo atokioje vietoje.

Visoms judančioms elektrinio paspirtuko dalims, tokioms kaip ašys ir stabdžiai, reikia laiko prisitaikyti prie teisingos padėties.

Elektrinio paspirtuko išlankstymas ir sulankstymas

Elektrinio paspirtuko išlankstymas

1 žingsnis

А. Šiek tiek pakelkite vairo kolonėlę.

В. Spustelėkite sulankstymo mygtuką.

2 žingsnis.

А. Išlankstę elektrinį paspirtuką, pritvirtinkite saugos mechanizmą.

3 žingsnis.

A. Reguliuokite T- formos vamzdį iki norimo ilgio.

B. Užfiksuokite veržlę.

Ištraukite vairą

Pastaba:

Prieš važiuodami įsitikinkite, kad centrinis sulankstymo mechanizmas turi M formos mygtuką. Jei jo nėra, yra galimybė susižeisti ir sugadinti lankstymo sistemą.

Elektrinio paspirtuko sudėjimas

1 žingsnis

А. Ištraukite vairo rankeną

В. Sulenkite vairą

2 žingsnis

А. Atlaisvinkite fiksuojančią veržlę.

В. Ištraukite vairo stovą, reguliuodami aukštį.

Atidarykite sulankstymo mechanizmo svirtį

Pastaba:

Elektrinis paspirtukas turi unikalų lankstymo mechanizmą, kuris užtikrina greitą ir patogų sulankstymą, kad jį pernešti, transportuoti ir laikyti.

Įkraunama baterija

٠ Įkrovimo metu nenaudokite variklio!

٠ Šviesos indikatoriai droselėje yra skirti tik bendrai informacijai (pilnai įkrauta/ neįkrauta) ir tiksliai nenurodo baterijos būklės.

٠ Ilgą laiką (daugiau nei du mėnesius) nelaikykite elektrinio paspirtuko su pilnai įkrauta baterija.

٠ Retkarčiais iškraukite bateriją taip, kad elektrinio paspirtuko raudonas šviesos diodas įsižiebtų, kol visiškai sustos elektrinis paspirtukas.

Nenaudokite akumuliatoriaus baterijos, jei skydas:

•  Sugadintas;

•  Jis skleidžia neįprastą kvapą ar perteklinį šilumą

• Vyksta skysčio nuotėkis.

• Venkite kontakto medžiaga, ištekančia iš akumuliatoriaus.

• Laikykite akumuliatorių vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

• Akumuliatoriaus įtampa kelia pavojų gyvybei.

• Elektrinio paspirtuko naudojimas, laikymas ar baterijos įkrovimas ne pagal nustatytas normas gali panaikinti garantiją, sugadinti akumuliatorių ir neefektyviai įkrauti akumuliatorių.

Įkroviklis ir akumuliatoriaus baterija:

Elektrinis paspirtukas turi išorinį įkroviklį. Prijunkite įkrovimo laidą prie elektrinio paspirtuko įkrovimo jungties, esančioje po papėde, dešinėje kitoje pusėje.Tada įjunkite įkroviklio maitinimo laidą į elektros lizdą.

Įkroviklis šviečia raudonai – vadinasi, baterija įkraunama.

Įkroviklis šviečia žaliai – vadinasi, baterija įkraunama.

Venkite ilgų laiko tarpų, naudodamiesi neįkrautą arba visiškai įkrautą bateriją.

Norėdami maksimaliai padidinti baterijos veikimą, visiškai įkraukite 9 valandas, vieną kartą per mėnesį arba po kiekvieno naudojimo dvylika valandų.

Prieš montuodami iš elektros tinklo ištraukite elektrinio paspirtuko maitinimo laido kištuką, išimkite bateriją arba atlikite techninę priežiūrą. Nenaudokite prietaiso, kai elektrinis paspirtukas prijungtas prie kintamosios srovės lizdo! Tai pavojinga!

Jei elektrinis paspirtukas pažeistas, galima gauti elektros šoką ar rimtas traumas.

Nebandykite atidaryti akumuliatoriaus. Nieko nekiškite į bateriją ir nemėginkite atidaryti akumuliatoriaus korpuso su įrankiu.

Patekus daiktams į skyles ar į bateriją gali sukelti elektros šoką, sužalojimus, nudegimus ar gaisrą. Bet koks bandymas atidaryti akumuliatoriaus dėklą gali jį sugadinti ir sukelti pavojingų toksiškų medžiagų išsiskyrimą.

Įkraukite akumuliatorių tik su gamintojo patvirtintomis priemonėmis.

Išmeskite akumuliatorių pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalvimus.

ELEKTROS MAITINIMO JUNGIKLIS

Droselėje yra ON/OFF mygtukas (ĮJUNG/IŠJUNG). Paspaudus šį mygtuką, prdės veikti elektrinis paspirtukas, užsidegs šviesos indikatoriai. Vieną kartą paspaudus mygtuką, elektrinis paspirtukas išsijungia.

DĖMESIO!

Prieš paspausdami stabdį atleiskite dujų rankeną!

Sukite greičio svirtį žemyn, kad elektrinis paspirtukas pradėtų judėti.

Speed Display – spidometras

Battery Electric Quantity – baterijos įkrovimų skaičius

Time Display – laikas

Accumulated Distance – nuvažiuotas atstumas

Numerical Value Display – skaitmeninis ekranas

A Single Mileage – ridos ilgio vienetas

♦ Naudokite elektrinį paspirtuką tik vienam asmeniui, nevežiokite kitų asmenų kartu su savimi.

♦ Važiuodami elektriniu paspirtuku, dėvėkite apsauginį šalmą, vairą laikydami abiem rankomis, nevažiuokite su viena ranka.

♦ Siekiant išlaikyti geriausią būklę, rekomenduojama įkrauti elektrinį paspirtuką be pertraukos 6 valandas.

♦ Pasipraktikuokite važiuoti elektriniu paspirtuku atviroje vietoje, važinėkite juo po to, kai susipažinote su jo savybėmis.

♦ Negalima važiuoti elektriniu paspirtuku nesaugiu keliu ir nepažeiskite kelio eismo taisyklių.

♦ Negalima išjungti maitinimo važiavimo metu.

♦ Nebandykite važiuoti laiptais, kurių aukštis yra didesnis nei 3 cm, tai gali sukelti virtimo elektrinio paspirtuko apsivertimą.

♦ Nenaudokite elektrinio paspirtuko, esant žemesnei kaip -5 ° C temperatūrai. Įkraukite ličio bateriją kas 30 dienų.

♦ Važiuodami statykite savo koją ant motorolerio.

♦ Važiuojant nelygiu keliu arba keliu su gūbriais prašom sulėtinkite greitį ir būkite atsargūs.

♦ Negalima važinėti elektriniu paspirtuku kai kelyje yra vandens, aliejaus ar ledo.

♦ Pakoreguokite elektrinio paspirtuko aukštį į atitinkamą vietą, nes kitaip tai gali sukelti sužalojimus ar pažeisti jį.

♦ Nenardinkite prietaiso į vandenį giliau nei 5 cm, ir nepilkite vandens ant jo, kitaip tai gali sukelti variklio ir elektros grandinės gedimą.

Kai įsibėgėjate, palinkite į priekį. Stabdydami, pakreipkite savo svorį atgal.

Elektrinio paspirtuko vairavimas

Pasirengimas važiuoti

1. Raskite vietą su lygia danga.

2.Išlankstykite elektrinį paspirtuką taip, kaip aprašyta pirmiau.

3. Nureguliuokite T- formos vamzdžio aukštį.

Vairavimas

1.Spustelkite POWER  mygtuką (Maitinimas).

2. Siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, šis elektrinis paspirtukas užprogramuotas, kad padėti paleidžiant pradžioje. Pirmiausia dėkite vieną koją ant elektrinio paspirtuko pagrindo, o kitą — ant žemės. Kita pėda atsitumkite nuo žemės, tada elektrinis paspirtukas lėtai ir sklandžiai įsibėgės.

3. Kai elektrinis paspirtukas pradeda judėti į priekį, pastatykite kitą koją ant pagrindo. Kuo didesnis kampas, kuriuo atidarysite dujų rankenėlę, tuo greičiau važiuos elektrinis paspirtukas.

Sustojimas

Stabdymo svirtis yra atsargiai atlenkiama atgal, nedelsiant išjungia maitinimą ir sumažina greitį, tada viena koja dedama ant žemės. Atsiminkite: smarkiai nestabdykite. Tai lemia padangų nusidėvėjimą, slydimą ir kt.

Pastaba: jei lyja lietus, nenaudokite elektrinio paspirtuko, jei nevažiuojate mažesniu nei 10 km/val. greičiu ir neturėtumėte smtarkiai stabdyti. Venkite slydimo.

Kaip ir daugelyje kitų sporto šakų, važiavimas elektriniu paspirtuku susijęs su rizika gauti traumas ir susižaloti.

Pasirinkus kelionę elektriniu paspirtuku, Jūs esate atsakingas dėl visos su tuo susijusios rizikos. Labai svarbu, kad Jūs žinotumėte, suprastumėte ir veiktumėte pagal saugos taisykles.

Apie akumuliatorinę bateriją ir įkroviklį

Kiekvienas paspirtukas turi ličio bateriją ir įkroviklį. Nenaudokite kito įkroviklio. Jis negalės įkrauti baterijos.

Ličio baterija (trijų komponentų ličio baterija)

Ličio baterija gali būti įkraunama bet kuriuo metu, užtikrinant  akumuliatoriaus pilną įkrovimą bet kuriuo metu. Tai nekenkia bakterijai; Įkraukite akumuliatorių bent kartą per mėnesį. Jei baterija įkraunama per ilgai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą remontui.

Įkroviklis

Įkrovikliai turi apsaugos nuo perkrovimo funkciją. Kai baterija įkraunama 100%, ji automatiškai nustoja krauti.

Įkrovimo instrukcijos

1. Įkroviklio laidą prijunkite prie elektros paspirtuko įkrovimo jungties.

2. Kitą įkroviklio laido galą prijunkite prie įprasto maitinimo šaltinio

(AC 100-240V).

3. Įjunkite įkroviklį, įkroviklio indikatorius šviečia raudonai, įkrovimas įjungtas. Indikatorius šviečia žaliai, reiškia baterija yra įkrauta (geriausia,  dvi valandas laikyti žalią lemputę įjungtą).

Instrumentai

Elektrinio paspirtuko padangos pakeitimas

1. Įsitikinkite, kad elektrinis paspirtukas yra atjungtas nuo maitinimo tinklo ir išjungtas.

2. Padėkite elektrinį paspirtuką ant aukšto, stabilaus paviršiaus, ant kurio galinis ir priekinis ratai bus ore

3. Atidarykite abu galinius plastikinius dangtelius naudodami 3 mm šešiasienį raktą.

4. Dešinėje elektrinio paspirtuko pusėje atsargiai atjunkite visas elektros variklio jungtis, pritvirtintas prie laidų.

5. Atsukite variklio veržles veržliarakčiu.

6. Prisiminkite tikslią poveržlių padėtį ir vietą kiekvienoje variklio pusėje.

7. Naudokite specialų šaukštą (ne plastikinį ir nemažą), kad padangą nuimti nuo variklio. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte variklio, ratlankio ir padangos. Užlašinkite skystą muilą aplink ratlankį, kad padanga nuslystų nuo ratlankio.

8. Naudojant klijus užklijuokite perforuotą vietą.

9. Įstatykite padangą į vietą. Užlašinkite aplink ratlankį skystą muilą, kad įstatyti padangą į vietą. Nenaudokite kitų įrankių įstatyti galinę padangą ant ratlankio, bet tik rankiniu būdu.

10. Įsitikinkite, kad jūsų remontas yra visiškai baigtas, pripumpavę į ratą oro 3,10 baro

11. Norėdami surinkti elektrinį paspirtuką, atlikite visus žingsnius atvirkštine tvarka.

Eksploatavimas

Rodoma greičio reikšmė , akumuliatoriaus įkrova   – yra dinamiška, atsižvelgiant į elektrinio paspirtuko veikimą, laiką, vienkartinę ridą, bendrą ridą ir įkrovimo laiką.

Spustelkit mygtuką  ilgą laiką 3 sekundes – bus rodomas sistemos veikimas, LED skystųjų kristalų apšvietimas pradės veikti parengties režimu.

Spustelkit mygtuką  trumpai – ekrane pasirodys einamasis greitis, ir mirksės L1, L2 arba L3 šviesos indikatorius. "L3" - didžiausio greičio indikatorius;

"L1" yra mažiausias judėjimo greitis. Trumpai paspaudę mygtuką keičiasi greičio pozicija L1, L2, L3 ir L1. Spustelkit mygtuką  arba jei per 5 minutes nevykdoma jokių veiksmų, greitis išsaugomas išėjus iš sistemos. Greitis yra saugomas atmintyje, o kitą kartą įjungus, greitis automatiškai pasirenkamas. Kai baterija visiškai įkrauta ir apkrovos svoris yra mažesnis nei 70 kilogramų, greitis yra toks:

L1: didžiausias greitis esant 20 km/val.

L2: didžiausias greitis esant 30 km/val.

L3: didžiausias greitis esant 40 km/val.

Spustelkit mygtuką trumpai (režimas), kad patekti į vienkartinės ridos parinkties meniu.

Įsižiebia "TRIP" piktograma, skaitmeninio ekrano srityje rodomi skaičiai "0123.5", rodantys vienkartinės ridos ilgį – 123,5 km. Vienkartinės ridos ekrano sąsajoje paspauskite ir laikykite mygtuką  3 sekundes – vienkartinė  rida bus pašalinta.

Spustelkit mygtuką   trumpai norėdami įvesti sąsają, rodančią nuvažiuotą atstumą — užsidegs "ODO" piktograma, skaitimeninėje ekrano srityje rodomi penki sveikieji skaičiai, pvz., "12035", o tai reiškia, kad nuvažiuotas atstumas yra 12035 kilometrai. Nuvažiuotas elektrinio paspirtuko atstumas negali būti numestas.

Spustelkit mygtuką  trumpai, kad įvesti įkrovimų skaičių į meniu. Ekrane rodoma reikšmė "00016" — tai reiškia, kad baterijos įkrovimo ir iškrovimo skaičius yra 16 kartų. Jei akumuliatoriaus įkrova yra mažesnė nei 30%, dar kartą įjunkite įkrovimą.

Spustelkit mygtuką  trumpai, kad įeiti laiko nustatymo režimą. "TIME" piktograma užsidega (Laikas).

"TIME" piktograma užsidega. Laiko ekrano formatas - "mm: ss"

Automatinis išjungimas

Jei skydelio ekrane duomenys nepasikeitė ir akceleratoriaus rankena nespaudžiama (greitis yra 0 km/val.) daugiau nei 90 sekundžių, energijos taupymo sistema automatiškai išjungs elektrinio paspirtuko maitinimą.

Ilgai spauskite  (3 sekundes), kad išjungti maitinimo sistemą.

Pradžia

Šio elektrinio paspirtuko paleidimo būdas yra toks:

padėkite vieną koją ant paspirtuko  pagrindo, o kita koja atsistumkite tol, kol jis įsivažiuos, tada pasukite paspirtuko akceleratoriaus rankeną, kad pasiektumėte greitį. Elektrinio paspirtuko greitis padidėja, sukant  akceleratoriaus rankeną.

Aptarnavimas

Tepimas

Sutepkite movos rankeną kas šešis mėnesius mažu alyvos ar tepalo kiekiu.

• Pastaba: nenaudokite WD40 (rūdžių šalinimo priemonė) sutepti paspirtuko dalims.

Padanga

Kai stabdymo efektyvumas pradeda mažėti, reguliuokite stabdžių linijos reguliatorių, kad pasiektumėte pageidaujamą stabdymo suveikimo efektyvumą.

Jei po reguliavimo stabdymas vis dar yra silpnas arba atsiranda triukšmas stabdant, pakeiskite stabdžių trinkeles.

Šiame gaminyje yra ličio baterija, kurią galima įkrauti mažiausiai dvejus metus 800 kartų. Jei baterijos veikimo laikas tapo per trumpas, reikia pakeisti ličio baterijas.

Gedimų šalinimo bendrosios priemonės

Jei elektrinis paspirtukas  neveikia įprastu režimu, patikrinkite:

• Ar atidaryta dujų rankena .

• Ar nėra elektros energijos pertekliaus.

• Ar nenuspaustas stabdis.

• Visos jungtys ir sujungimai yra švarūs ir veikia normaliai.

Gaminio specifikacijos ir parametrai

|  | Modelis |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bendri matmenys | 103x127 cm |
|  | Pagrindo plotis Vairo plotis | 15 cm 54 cm |
| Gaminio charakteristika | Gaminio svoris | Turi 16,5 kg bateriją |
|  | Didžiausia apkrova | 120 kg |
|  | Didžiausias greitis | ≤35~40 km/val |
|  | Pasvirimo kampas | 15 laipsnių polinkis |
|  | Baterijos tipas | Trijų elementų ličio baterija |
|  | Standartinė įtampa: | 36V |
|  | Akumuliatoriaus baterijos talpa | 10,4/15,4/ 18,4 A.A. |
| Veikimo parametrai | Atstumas | 28/38/48 km |
|  | Variklio tipas | Nuolatinės srovės variklis be šepetėlio |
|  | Nominali išėjimo galia | 350 W |
|  | Didžiausias greitis | 1200 apsukų/min |
| Variklio savybės | Nominali įtampa | 36 V |
|  | Maksimalus sukimo momentas | 9.5 Nm |
|  | Įvesties įtampa | AC100-240V |
|  | Išėjimo srovė | 3 A |
| Akumuliatoriaus baterijos įkroviklio parametrai | Įkrovimo laikas | 8-12 val. |
|  | Elektros energijos suvartojimas | 0,6 kWh |
| Padanga | Padangos dydis | 8 coliai |
|  | Padangos tipas | Pneumatinė padanga |
|  | Stabdis | Ratų stabdis |
| Žibinto tipas | LED | Lemputė su skambučiu |

Elektrinio paspirtuko mazgų garantija ir priežiūra

| Priedai | Kokybės problemos | Garantinis laikotarpis | Aptarnavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Variklis | Variklio negalima naudoti | 1 metai | Nemokamas aptarnavimas |
| Akceleratoriaus rankena | Neutralios sąlygos | Trys mėnesiai | Nemokamas aptarnavimas |
| Kontrolierius | Įprasto naudojimo metu atsiranda gedimas | 1 metai | Nemokamas aptarnavimas |
| Akumuliatoriaus įkroviklis | Įprasto naudojimo metu atsiranda gedimas | 1 metai | Nemokamas aptarnavimas |
| Ličio baterija | Neiškrauna įprasto naudojimo metu | 2 metai ir 800 kartų įkrovimo ir iškrovimo ciklų | Nemokamas aptarnavimas |
| Korpusas | Deformacija ir įtrūkimai įprasto naudojimo metu. Negalima toliau naudoti! | 1 metai | Nemokamas aptarnavimas |

Prieš pradedant eksploatuoti, laikymo laikotarpis neribojamas.

Tarnavimo laikas – 1 metai

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Variklis: 		350 W

Baterija: 	374 W. h 10.4A.h ličio

Įkrovimo laikas: 		2-3 valandos

Vartotojo

svorio diapazonas:	120 kg

Maks. greitis: 		30 km/val

Atstumas: 		30 km

Matmenys: 		103x127 cm

KOMPLEKTAVIMAS

ELEKTRINIS PASPIRTUKAS	1

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

SU GARANTINE KORTELE		1

PAKUOTĖ			1

APLINKOSAUGA. UTILIZAVIMAS

Jūs galite padėti saugoti aplinką! Prašom laikykitės vietinių taisyklių: priduokite neveikiančią elektros įrangą į atitinkamą atliekų utilizavimo centrą.

Gamintojas pasilieka teisę keisti technines charakteristikas ir gaminio dizainą.